## Slide 1: Franz Josefs-Bahn reloaded
Dipl.-Ing. Dr. Bernhard Schneider, Ingenieurkonsulent für Raumplanung und Raumordnung A-3943 Neukottinghörmanns 58 +43 67676 14 000

## Slide 5: Autor der Studie „FJB reloaded“
Waldviertler
Mitglied Franz Josefs-Bahn-Initiative von Anfang an (erste Konzepte 1991)
Ingenieurkonsulent für Raumplanung und Raumordnung, Ziviltechnikerbefugnis (dzt. ruhend)
Spezialgebiet: Infrastrukturökonomie und nachhaltige Regionalentwicklung
Experte in europäischen Infrastrukturfinanzierungen

## Slide 6: Mobilität wird sich ändern
Entwicklung
Verkehrs-technologie
bis 2050

## Slide 7: Was passiert in der Großregion?
Entwicklung
Verkehrs-technologie
bis 2050
Europäische Verkehrsentwicklung bis 2050

## Slide 8: Was heißt das für unsere Bahn?
FJB
Entwicklung
Verkehrs-technologie
bis 2050
Europäische Verkehrsentwicklung bis 2050

## Slide 9: …Zusammenschau….
FJB
E49Autobahn
Entwicklung
Verkehrs-technologie
bis 2050
Europäische Verkehrsentwicklung bis 2050

## Slide 10: Inhalt
1. Güterverkehrsnachfrage
2. Personenverkehrsnachfrage
3. Kurzfristig Mögliches
4. Mittelfristiger Modernisierungsbedarf
5. TEN-Ergänzung oder „nur“ moderner Regionalzug
6. Fazit

## Slide 11: Grundsatzvereinbarung BMVIT-Land NÖ-ÖBB Infra
= Meilenstein und Grundlage dieser Studie
Paket 1: 2024-27 Bau Ertüchtigungen Absdorf-Gmünd (Seitenbeschleunigung für vmax bis 160; -7 min., Kosten 87 M€ fix?),
Paket 2: Direktanbindung Horn (Planungsende 2027)
Nov 2017

## Slide 12: Studie Land NÖ-ÖBB-VOR  auch 3. Stufe
neue Trasse statt Hangbrücke bei Limberg-Maissau (Manhartsberg)
2 Streckenbegradigungen zwischen Göpfritz an der Wild und Vitis („Allentsteiger Knie“ und Begradigung östlich von Schwarzenau)
Reisezeit zusammen mit Haltstellenauflassungen noch einmal -26 min.
Zur Phase 3 äußert sich das BMVIT bislang noch nicht.

## Slide 13: Warum dann Studie gem. mit FJB-Initiative?
Einarbeitung neuester Entwicklungen:
- ambitionierte Klima- und Energiestrategie der Bundesregierung #Mission 2030
- Breitspuranschluss Wien (Kooperationsvereinbarung von BM Hofer bereits unterzeichnet, geplanter Betriebsstart 2033), +20.000 Züge à 67 Doppelcontainerwaggons im Raum Wien auf Normalspur zu verladen.
- Beschluss der NÖ Landesregierung, mittelfristig parallel zur FJB eine Autobahn anzustreben

## Slide 14: rechtzeitig Weichen stellen

## Slide 15: Hauptaussagen vorweg
+3000 Güterzüge p.a. aus Fernost nach NW-Europa über Nürnberg  2. Gleis
Im Zuge der Errichtung des 2. Gleises Zeitfenster für Streckenbegradigungs- und Beschleunigungsinvestitionen
Potenzial für TEN-Ergänzungsstrecke Budapest-Wien-Pilsen-Nürnberg im Personenverkehr ist mittelfristig gegeben
Bis 2040 geplante Ausbaumaßnahmen sollen daher als 1. Stufe eines Vollausbaus dienen können, so dass nachfolgender Vollausbau keine „stranded costs“ verursacht.

## Slide 16: 1. Güterverkehrsnachfrage
Abhängig v.a. von:
Schnelles Breitspurgleis Košice-Wien: schneller und f. Zielort Ö 1x Umladen erspart
Verkehrspolitik v.a. in Ö und D: LKW-Maut, Klima- und Regionalpolitik, internationale Handelspolitik
Güterpolitik der Rail Cargo und CD Cargo
Verladeinfrastruktur entlang der Strecke, um auch reg. Nachfrage abzuschöpfen

## Slide 17: Was ändert die Breitspur?
Verlagerung von Fracht aus Ostasien, Russland und Ukraine vom Seeschiff auf die Schiene  teurer aber spart Zeit und Energie; 3015(2050: 12) Tage (Shanghai-Wien)  weniger LKW von Hamburg/ Rotterdam/ Marseille  Mitteleuropa
z.T. Verlagerung Frachtverkehr von Warschau nach NW-Europa: BrünnHannover, tangiert FJB nur indirekt (Entlastungsbedarf)
Ziel: >90% d.Container ab Breitspurterminal auf Schiene/Donau
Westbahn und Achse Wien-Brno-Prag: noch mittelfristig Potenzial, mit Breitspur mehr Bedarf für Entlastungsstrecke.

## Slide 18: Ost-Med Rhein-Donau

## Slide 19: Ost-Med Rhein-Donau

## Slide 20: TEN Ost-Med Rhein-Donau
volle Linie: Autobahn
gepunktet: Bahn
Höhenprofile in CZ, D sind für Bahnverkehr Pilsen-West-D nicht
günstig
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html

## Slide 21: 525 km über Passau

## Slide 22: Wien-Nürnberg 525 km über Passau - 1062m Elevation

## Slide 23: dzt. 660 km Wien-Pilsen-Schwandorf, über Pilsen-Cheb 679 km dzt. 618 km über Klatovy, viel mehr Elevation künftig ca. 595 km nach Streckenkürzungen möglich, weniger kaum (NP Bayr. Wald!)
Pilsen-Furth im Wald: Ausbau 2020-ca.2027-29 (22 km davon genutzt)
Kosten Nürnberg-Schwandorf 150 M€ betrifft beide Strecken, von Schwandorf-Furth (350 M€) profitiert nur die Nordstrecke. TEN-Strecke: Ausbau Furth-Nürnberg muss 2030 fertig sein.
Wien-Nürnberg ist näher auf der Westbahn…

## Slide 24: Weiche nach Nürnberg wird in Omsk gestellt
Dzt. fährt Yuxinou 1x tägl. (11.000 km) 51 Container (650 lfm) Chongqing Duisburg
(31 d Schiff, 16 d Zug). Wien, Wels und Nürnberg (über Posen!) sind schon Terminals der DB Cargo Eurasia.
Verteilt wird schon in Sibirien (Omsk: Weiche: Charkiv oder Moskau)
Im April 2018 kam der erste Güterzug von Chengdu nach Wien (40 Container mit Elektronik, LED, Textil; 9800 km, 14 d – Schiff: 28!)

## Slide 25: 30 Mt * 1 km * 0,3 MJ =10 TJ Primärenergie pro Jahr =2,78 GWh = 1 großes Windrad oder 1000 PV-Anlagen am Dach! Einmalige Chance, Transitverkehr auf der Schiene zu halten. Terminal soll auch bis 5% Donauschiffsverladung umfassen, darf keinesfalls >10%LKW-Verladung gestatten!
Energieersparnis pro km Strecke

## Slide 26: Dünn besiedelt, aber in starker Achse!
In ganz Mitteleuropa kann man nur ein einziges 150x150 km-Quadrat zeichnen, das von keiner TEN-Haupt- oder Nebenstrecke durchzogen ist: Das Quadrat aus den Eckpunkten Wien-Linz, Aussig an der Adler und Rakovnik (150x150 km), also der Raum Waldviertel, westl. Weinviertel, östl. Mühlviertel, östl. Südböhmen, Vysocina

## Slide 27: Schnellzug-freie Zone
Schieben Sie dieses Quadrat, ohne eine TEN-Strecke zu bedecken.
Es geht nur hier, in Bosnien und Ostpolen

## Slide 28: Welche Art Güterzüge kommen hinzu?
ab ~2030, 70% West-/ 30% Ostfracht. Container (Industriekomponenten, Elektronik, Textil…), auch Erz/Metalle
Containerzug bis Wien 1000 m lang, 2045 t bto bzw. 875 t netto, 50 Waggons, 1 Lok (Erz/Metallzug: 2 Loks 6000 t bto., 4000 t netto (bleibt eher am Hauptnetz); in Ö dann l=750 m max.
14 Mt bto. über Terminal Wien verteilt, längerfristig mehr (CAGR ca. +1,5% p.a.)

## Slide 29: Prognose 2050 Fracht ab Breitspurterminal:
Szenario: Erfolgreiche Vermeidung zusätzlichen LKW-Transits -
Es geht mittelfristig um bis zu 25000 Züge p.a. nach Wien
Davon Brünn-Prag-(Sachsen) 3 000 Züge; davon Entlastungsstrecke Gmünd-Pragca.10-13% möglich d.s: 300-400
Davon Linz-Nürnberg(-Düsseldorf) ca. 17.000 Züge und 200 Schiffs-Koppelverbände (entsprechen bis zu 1000 Zügen). Entlastungsstrecke: 5-8% d.s. 800-1.300 Züge möglich
Potenzial zusätzliche Fracht daher 1.100-1.700 Züge p.a. = 3-5 pro Tag  Bedarf 2. Gleis, da ja auch im Personenverkehr Zunahmen erfolgen sollen.

## Slide 30: 2. Nachfrage Personenverkehr
Abhängig v.a. von
Reisezeit: Wer die Nase vorn hat (Zug oder PKW), gewinnt viel
Fahrplandichte, Umsteigemöglichkeiten im Raum Wien
Preis: v.a. Jahreskarte, PKW-Maut, Verbundpreise etc.
Komfort (Sitz, Waggon, Bahnhof), W-LAN
Image und Sympathie: WESTbahn zeigt‘s
Raumordnung: Standorte neuer Wohngebiete und für Nachverdichtung; Schulzentren, Ende impliziter Begünstigung des PKW, etc.

## Slide 31: 3. Was geht noch bis 2022?
Tempovorteil des Cityjet in den Fahrplan einbauen (auch Reservezüge Cityjets)
Bestuhlung im Regional-Cityjet umbauen (leicht möglich; 259  230 Sitzplätze), dann reicht Akzeptanz (laute Drehgestelle, versteckte Dosen ohne USB, wenig Kofferplatz werden großteils akzeptiert), auch DOSTO modernisieren (vmax!)
WLAN-Ausbau über Tulln hinaus, denn gerade wer weit pendelt, braucht‘s! E-Fahrzeug-Laden 11 kW an jedem Bahnhof
Befragung: 1. Fahrgastvortverteilung in Tulln/Absdorf wie bis vor einigen Jahren; 2. Führung einzelner Züge nach HütteldorfWestbahn bzw. über Donauuferbahn und Simmering nach Hbf-Ost; 3. Cityjet-Paar als 2-System-Zug nach Budweis führen
Jahreskarte NÖ+W+N-Bgld. 2*365=730 €; Fahrkarte im Zug zu Schalterpreis

## Slide 32: Effekt bis 2022
Von den ca. 39000 Personen, die täglich über Stockerau oder Klosterneuburg nach Wien kommen, benützen ca. 13000 FJB+S3. Durch o.a. Maßnahmen sind dauerhaft um >1000 Reisende/Tag mehr möglich  >100 000 PKW-km weniger.
Kauf 4 2-System-Cityjets vorgezogen und 1 umbauen: 32 Mio.€ früher fällig
Fahrgastvorverteilung in Tulln und Absdorf: Signalelektronik umgestalten, Schnellbahndichte etwas erhöhen, W-Lan bis Gmünd, Ladesäulen: 40-50 M€
Zus. Mehrkosten ca. 55 M€ (abgezogene CityShuttle DOSTO weiter verwendbar)
Großteil der Investition amortisiert sich während der Lebensdauer.

## Slide 33: 4. Mittelfristige Maßnahmen - Vorbemerkung
FJB wurde für Dampfloks steigungsvermeidend gebaut, heutige Loks brauchen die Steigungskurven kaum noch (Limberg, Allentsteig).
Annahme f.Abriss 2. Gleis „Nie mehr viel Verkehrsnachfrage Ö-CZ“: nicht bewahrheitet
Bei Elektrifizierung: Fehler (Masten nicht schnellverkehrstauglich, einige Bahnhofseinfahrten verzögern Fahrt)
Nicht mehr passenden Entscheidungen sind zu korrigieren
Limberg
Wo wir sind, ist leider oben!

## Slide 34: 5. Die Weiche stellen

## Slide 35: Mittelfristige Maßnahmen - Prinzipien
Bei allen Begradigungen Unterbau für 2. Gleis, schnellzugtaugliche Oberleitung und z.T. 2. Gleis gleich mitbauen. Ausbau soll vmax 200 ermöglichen, Gelände und Siedlungen reduzieren vmax vielfach auf 160 oder 120 km/h, v.a. Wien-Greifenstein
Jetzt schon entscheiden, wo mittel- und langfristig neutrassiert wird bzw. Kuppen weiter eingeschnitten werden  Grundstückvorsorge, nichts 2x bauen!
Grundstückszukauf: breite Streifen (2. Gleis wegen Begradigungen nur z.T. auf dzt. ÖBB-.Grund möglich), auch wg. mehr Lärmschutz durch mehr Güterverkehr
Ertüchtigungen (Bogenüberhöhung) dzt. nur dort, wo auch auf längere Sicht keine Neutrassierung erfolgt.

## Slide 36: Entscheidung über Ausbauziel bis 2020 treffen!
Derzeitige Ausbaupläne lassen Frage offen, ob auf lange Sicht (2040) FJB TEN-Ergänzungsstrecke sein soll. Vor ersten Ausbaumaßnahmen ist dies aber zu klären.
Szenario T wie Transit: durchgehend 2 Gleise (volle Einbindung in Breitspurterminal Wien), Begradigungen für Wiederaufnahme des Personen-Fernverkehrs (Wien-Pilsen-Frankfurt, Wien-Prag), Zeil Reisezeit GD-Wien <90 min., volle Einbindung Hbf und Flughafen.
Szenario E („gute Regionalbahn“): Güter vom Breitspurterminal gehen über Linz, Personenverkehrsangebot nur bis max. Budweis. Anbindung Horn mit Stichbahn genügt.

## Slide 37: Investitionsbedarf
Enthält Werterhaltung
Enthält vorgezogene Ausgaben
Eigene Grobschätzung
Preisbasis 2017
Chart: Akkumulierte Investition (Rollmaterial nur Erstanschaffung)
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Szenario "E" M€ | 20 | 75 | 320 | 450 | 700 | 900 | 950
Szenario "T" M€ | 20 | 80 | 400 | 600 | 850 | 1100 | 1970
Microterminals Vitis, Tulln
Allentsteiger Knie
Limberg-Straning
Schwarzenau-Vitis
S‘herberg-Durchfahrt Horn-Göpfritz

## Slide 38: Investitionsbedarf
Enthält Werterhaltung
Enthält vorgezogene Ausgaben
Eigene Grobschätzung
Preisbasis 2017
Chart: Akkumulierte Investition (Rollmaterial nur Erstanschaffung)
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Szenario "E" M€ | 20 | 75 | 320 | 450 | 700 | 900 | 950
Szenario "T" M€ | 20 | 80 | 400 | 600 | 850 | 1100 | 1970
Microterminals Vitis, Tulln
Allentsteiger Knie
Limberg-Straning
Schwarzenau-Vitis
S‘herberg-Durchfahrt Horn-Göpfritz
Investbedarf Konzept Land NÖ-ÖBB Infra-VOR

## Slide 39: 6. Die größeren Vorschläge der Reihe nach:

## Slide 40
Vitis Schwarzenau

## Slide 41
Das Allentsteiger Knie tut weh

## Slide 42: Kein Nachteil für Allentsteig bei Zustieg Göpfritz
Ersparnis von Gesamtreisezeit PKW+Zug
In Göpfritz halten auch künftig alle Züge
Aufwertung des Bahnhofs Göpfritz ist realistisch (E-Laden, Imbiss, Verspätungsmeldung in Echtzeit…), in Allentsteig kaum.
Knie z.T. weiterbetreiben, wenn BH es verlangt, sonst Rückbau.

## Slide 43: Mit Umfahrung zu- gleich bauen spart Geld!
Neutrasse:

## Slide 44: Horn: verschiedene Situation, je ob „T“ oder „E“
Jede andere Bezirksstadt im Umfeld 90 km um Wien ist von Wien aus gut per Bahn in einer Stunde erreichbar, nur nicht das slowakische Pezinok und – Horn! Reisezeiten (ab Wien Hbf) 2026: Mürzzuschlag 55 min., Bratislava 40 min, Eisenstadt 45 min, Horn: oh je…
Szenario T: Neue Trasse FJB Göpfritz-Meiseldorf: (1) Anschluss von Horn, (2) schneller vom Waldviertel in Wien. Technisch möglich (Bahnhof z.B. in die Kamptalbahn legen oder im SO ans Siedlungsgebiet anschließen) aber sehr teuer.
Szenario E: Sehr viel günstigere Alternativen können gut funktionieren, dürfen aber zur Erhaltung der Pendelattraktivität keinesfalls Umsteigen in Horn erzwingen.

## Slide 45: Szenario T: Trasse an Horn heran!
30 Jahre alter Vorschlag (ÖIR); Bahnhof im Süden (Bild r.o.), ist grundsätzlich immer noch möglich (r.u.).
Bahnhof ist auch in der Kamptalbahn möglich; Steigung vom Taffatal zur Zwettler str. ist überwindbar (Bild l.u.).

## Slide 46: Vorsicht Natura 2000

## Slide 47: „T“: Meiseldorf rückt 8 km näher an Göpfritz

## Slide 48: Szenario „T“ Sigmundsherberg-Göpfritz:
2 Bauetappen sinnvoll: (1) Meiseldorf-Horn inkl. neuem Bahnhof für Stichverkehr nutzbar, (2) bis 2050 Weiterbau nach Göpfritz
Halte: 1-3 (Horn, ev. Frauenhofen, Brunn) statt Hötzelsdorf, Irnfritz, S‘herberg
Reisezeit: nur 1 Halt Horn, v=160 (Brunn und Dreieichen steigungsbedingt 80): S‘herberg-Göpritz 16 min statt 44 (-28 min!) Zum Vergleich: Beschleunigung Ist-Trasse bringt nur -5 min.
Mehr Steigungen  Energieesprarnis gering

## Slide 49: Szenario E: Horner Stadtverkehrslösung reicht
Horn wird bis ca. 2030 attraktiven öffentlichen Stadtverkehr brauchen (in Westösterreich für Städte dieser Größe Standard)
Dzt. überdurchschnittlich viele Einkaufs-, Schul-, Arbeits- und Freizeitwege per PKW (weitläufiges Siedlungsgebiet, Einkaufen am Rand, Krankenhaus u. div. Schulen auch nicht ganz zentral…). Bahnhof ist abseits.
Annahme: Selbst wenn Bhf. in Ortsmitte wäre, würde viel per PKW angefahren.
 nicht nur ein gutes Verkehrsmittel nach S‘herberg zu schaffen, sondern ein hochattraktives Verkehrssystem Horn-Gars-Frauenhofen generell.

## Slide 50: Lienz, Baden, Wien-Aspern, Klagenfurt,
70 Modelle am Markt, auch VW, Siemens, Mercedes, Nissan,Evobus …
Kleine Busse tanken über Kabel, größere über Stromabnehmer an Ladepunkten.
70% Mehrpreis amortisiert sich über Betriebsdauer, aber Schnellladeinfrastruktur benötigt Zuschuss.

## Slide 51: Horner Stadtverkehrslösung
 | Trasse Meisel-dorf-Horn-Göpfritz | Stichbahn Meisel-dorf-Horn Bhf. | Steig-taugl. Stichbahn | Straßen-bahn | 1 Auto-bus | E-Bus | 2 E-Busse autonom | Gewich-tung z.B.
Aufwertung FJB |  |  |  |  |  |  |  | 1,5
Stadtverkehrslösung für Horn |  |  |  |  |  |  |  | 1
Zuschussbedarf |  |  |  |  |  |  |  | 2,2
Umwelteffekt |  |  |  |  |  |  |  | 0,6
Sicherheit |  |  |  |  |  |  |  | 0,1
Barrierefreiheit, Gepäck |  |  |  |  |  |  |  | 0.3
Geschwindigkeit |  |  |  |  |  |  |  | 0,3
Punkte ohne Gewichtung | 12 | 8 | 7 | 13 | 7 | 13 | 9,8 | 
Rang | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | -
Punkte gewichtet | 7,2 | 5,2 | 3 | 8,6 | 7,4 | 11,5 | 10,4 | 
Rang gewichtet | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | -

## Slide 52: Horn: Resumee
Wenn FJB TEN-Ergänzungsstrecke wird: Neutrasse Meiseldorf-Göpfritz nötig, dann kann ein neuer Bahnhof plus Schulzentrum im Süden sehr attraktiv sein und Horn zur Hauptstadt des Waldviertels machen. Hohe Kosten für Neutrasse Göpfritz-Horn. Längere Reiszeit von Raabs-Geras; Fa. Stark und Lagerhaus brauchen Irnfritz/Hötzelsdorf weiter!
Wenn FJB Regionalbahn bleibt: Stadtverkehrslösung mit E-Busbahnhof an der Stadtmauer mit Bahnshuttle, EKZ-Shuttle, Taktrunde Krankenhaus/Schulen und App-Sammeltaxi für die Wohngebiete mit Bedarfshalten auch ohne Buchten. Bahnhof verkaufen.
Keinesfalls: Direktzüge nach Horn mit Umsteigen in S‘herberg (Gesamtverschlechterung, die auch noch Geld kostet).

## Slide 53: Limberg Straning
alt
neu


## Slide 54: Wien
Die größten Reisezeitgewinne sind in Wien zu holen!
Auflassen Halt in Hirschbach: Gewinn 5 Pers./Zug à 2‘ = 10 min.; Möglichkeit, ohne Umsteigen Wien Hbf. zu erreichen: 100 Pers. à 10‘ = 16 h 40‘ = das 100-Fache!
Donaukanalbrücke verbreitern, Donauuferbahn fahren! Nussdorfer Sporn
Vorverteilung Absdorf u. Tulln: Wien-FJB – Wien-Hbf/Flugh. – Wien West
Ziel: Alle U-Bahnen an FJB angebunden
Information IM Zug zwecks richtigem Umsteigen!
Franz-Josefs-Bahnhof dann weniger frequentiert, dennoch erhalten (relativ geringe Mehrkosten)

## Slide 55: Zusammenfassung Szenario E:
Aufwertung durch Paket aus Reisezeit, Preis, Abstimmung, Komfort und Service; Gewinnung von ca. 5000 Personen/Tag bis 2040 ist möglich
Reisezeit Gmünd-FJB XX min (6 Halte: Vitis, Göpfritz, Horn, Eggenburg, Absdorf und Tulln) möglich! Xx min. Zeitgewinn!
Reisezeit Gmünd-Hütteldorf-Westbahnhof: noch mehr Zeitgewinn
Klimapolitik: Chance, dass die Region nach Wärme (1975-2000) und Strom (2000-2025) jetzt auch beim Verkehr (2025-50) nachholt
Gütervekehrs: 2 Microterminals
Gesamtkosten < 1 Milliarde €!

## Slide 56: 6. Zusammenfassung Szenarien

## Slide 57: Zusammenfassung Szenario T:
Teil eines Megaprojekts zur Reduzierung der Gütervekehrsemissionen Asien-Europa
„En passant“ als TEN-Ergänzung enorme Aufwertung der Bahn; Verdoppelung von 14000 Personen/Tag bis 2050 ist möglich bei -10.000 IV-Reisenden (keine Golfs mehr)
Reisezeit Gmünd-FJB 64 min (6 Halte: Vitis, Göpfritz, Horn, Eggenburg, Absdorf und Tulln) möglich! 1 Std. Zeitgewinn! Reisezeit Gmünd-Hütteldorf-Westbahnhof: noch mehr Zeitgewinn
Klimapolitik: Chance, dass die Region nach Wärme (1975-2000) und Strom (2000-2025) jetzt auch beim Verkehr (2025-50) Modell wird
Gesamtkosten deutlich über ! Milliarde €!

## Slide 58: Danke
für Ihre Aufmerksamkeit!